KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ

2023 YILI 1. HİBE PROGRAMI

Kümelenme Yatırım Ortaklığı (Bireysel Hibeler)

CEVİZ BAHÇESİ KURULUMU

TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAME

OSMANİYE

Ocak - 2023

CEVİZ BAHÇESİ KURULUMU

TEKNİK ŞARTNAME

# Genel Hükümler:

- Bu şartname ile sertifikalı fidan kullanarak çevresi ihatalı ve damla sulama sistemli ceviz bahçesi kurulumu yaptırılacaktır. Bahçelerin kurulacağı yerler Bakanlığımız tarafından onaylanan Stratejik Yatırım Planlarında belirtilen Osmaniye ili Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Merkez ve Sumbas Ekonomik Kalkınma Kümelerine bağlı köylerde/mahallelerde bulunan arazilerdir. Bahçeler en az 3 en fazla 10 dekar olarak kurulacaktır.

- Bahçe kurulacak arazi üzerinde bahçe kurulumuna engel olacak hiçbir şey bulunmayacak şekilde yükleniciye teslim edilecektir. Arazi üzerinde varsa çalı, yabani ağaç, taş birikintileri, büyük kaya vs. gibi bahçe kurulumunu ve ihata yapımını engelleyici unsurlar yatırımcı tarafından mutlaka temizlenmelidir.

- Damla sulama sistemine verilecek suyun arazinin başında hazır edilmesi gerekmektedir. Suyun damla sulama sistemine verilebilecek şekilde arazinin başında hazır edilmesi yatırımcıya aittir. Bunun yapılması için gereken masraflar yatırımcılar tarafından kendi öz kaynaklarından karşılanacaktır. Bu işlemlerin Hibe Sözleşmesi imzalanana kadar tamamlanması zorunludur.

- Yüklenici firmalar sertifikalı fidan temini, damla sulama sistemi kurulumunu, ihata yapımı ve proje tanıtım tabelası temini işlerini yapacaklardır. Fidan çukurunun açılması ve fidanların dikimi de yükleniciye aittir.

# Fidan ve Dikim Özellikleri:

- Tesis edilecek ceviz bahçesi en az 3 en fazla 10 dekar olacaktır.

- Ceviz bahçesinin kurulumunda 8 X 8 dikim aralığında 1 dekarda en fazla 16 adet fidan olacaktır. Tesis edilecek bahçede 1 tozlayıcı çeşit kullanılacak ve oranı 1/16 olacaktır. Kuruyan veya tutmayan fidanların yerine dikilmek üzere dekara 1 adet (%5 oranında) fazla fide yüklenici tarafından yatırımcıya teslim edilecektir.

- Dekar başına fidan sayısı 16 âdeti geçemez.

- Ana Çeşit Chandler, Maraş 18 ve Kaman 1 gibi çeşitler olacaktır. Tozlayıcı çeşitler ise Franquette, Bilecik, Sütyemez, Kaman, Şebin, Petro vs. olacaktır.

- Fidanlar Tarım ve Orman Bakanlığınca sertifikalandırılmış olacaktır.

- Ceviz fidanlarında, Tohumluk Tescil Sertifikasyon Merkezi tarafından verilen etiket takılı ve okunur olmalıdır.

- Alınacak fidanlar ve anaçları ismine doğru olmalıdır.

- Dikimde kullanılacak fidanlar en az 1 yaşında en fazla 2 yaşında, sertifikalı, tüplü veya açık köklü fidanlar olmalıdır.

- Fidan kökleri iyi teşekkül etmiş olmalıdır. Fidanlarda kuruma olmamalıdır.

- Fidanlar 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa istinaden çıkarılan Bitki Pasaportu Yönetmeliğine uygun olmalıdır.

- Fidanlar tüm hastalık ve zararlılardan ari olacaktır.

- Fidan çukurları, 80 cm genişliğinde 80 cm derinliğinde olacak şekilde yüklenici tarafından hazırlanacaktır.

- Dikim ve kök budamaları yüklenici tarafından tekniğe uygun olarak yapılacaktır.

# Çevre İhatası

Direkler ve dikilmeleri için genel şartlar;

- Direkler toplam 200 cm uzunluğunda beton veya demir boru direk olacaktır.

- Direklerin 160 cm’si düz, 40 cm’si boyun olacaktır. Toprağa 250 doz demirsiz beton ile 50 cm gömülecektir.

- Direkler arası mesafe en fazla 3 (üç) metre olacaktır.

- Her 10 direkte bir direğe (payandayla desteklenmiş direklerin arasında en fazla 9 direk olacaktır) ve köşe başların denk gelen direklere payanda desteği yapılacaktır. Payandalar direğin iki tarafında da olacaktır. Payanda direkler de 250 doz demirsiz beton ile zemine sabitlenecektir.

- Direkler, örgü tel ve dikenli tellerin yerleştirilmesi Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1 Direkler, örgü tel ve dikenli tellerin yerleştirilmesi

Demir boru direkler;

- Direkler en az 42x3 mm demir boru olacaktır.

- Direkler ve payandalar 2 kat anti pas üzerine 2 kat sentetik boya ya da sıcak daldırma galvaniz ile kaplanacaktır.

- Galvaniz kaplı boru kullanılması durumunda sıcak daldırma galvaniz kaynak işleri tamamlandıktan sonra uygulanacaktır.

- Direk ve payandaların betona gömülecek kısımlarına 2 adet en az 20 cm uzunlukta en az 10 mm kalınlıkta tutunma demiri kaynatılmış olacaktır.

Beton direkler;

- Beton direkler standartlara uygun üretilmiş, taban kalınlığı en az 11 cm x 9 cm ve tepe kalınlığı ise en az 7,5 cm x 9 cm olacaktır.

- Direkler 4 adet, 5 mm’lik boy donatılarından imal edilecek ve her bir direk için minimum 3,5 mm’lik en az 10 adet etriye kullanılacaktır.

- Direkler C25/30 betondan imal edilmiş olacaktır.

Teller

- Direklerin 40 cm’lik boyun kısmına 3 (üç) sıra dikenli tel çekilecektir.

- Direklerin düz kısmı 110 cm yüksekliğinde tel örgü kafes tel ile tamamen kapatılacaktır.

- Tel örgü kafes tel üstünden, altından ve ortasından gergi teli ile desteklenecektir.

- Dikenli teller, tel kalınlığı 2 mm, diken teli kalınlığı 2 mm, dikenler arası mesafe 10 cm ve sıcak daldırma galvanizli olacaktır.

- Bu şartnamede bahsedilen galvanizleme şartları ile malzemelerin ilgili galvanizleme şartlarının dışında kalan normlarda “Türk standardı TS 149’ün demir ve çelik parçalarının koruyucu kaplamaları” standardına uyulacaktır.

- Galvanizin göz ile muayene testinde aşağıdaki hususların gerçekleşmesi gerekir:

- Galvaniz homojen yapıda parçanın her tarafında aynı görünüşte ve renkte olmalı, pürüzlük, kabarcıklar ve çizgiler bulunmamalıdır.

- 90 derece büküldüğü zaman galvaniz kaplaması zedelenmemelidir. Çakı ile galvaniz kaplaması çizildiğinde çizeceği yerden başka kaplama kalkmayacak ve aynı şekilde çekiç vurulduğu zaman isabet ettiği yerden başka yer zedelenmeyecektir.

- Malzeme imal edildikten sonra galvanizlenecektir.

- Örgülerde kullanılacak galvanizli telin çapı 2,5 mm olacak, çekme direnci 35 kg/mm2’den az olmayacak ve tel yüzünde m2’ye 220 gr’dan az galvaniz olmayacaktır.

- Galvanizli kafes tel 50x50 mm göz açıklığında olacaktır.

- Galvanizli kafes tel direklere düzgün ve gergin olarak tutturularak örgü teli ile toprak arasında boşluk kalmayacaktır.

- Galvanizli kafes tel, direklerinin altında ve üstünde boşluk kalacak şekilde direklere 3 mm kalınlığındaki galvanizli bağlama teli ile en az 4 (dört) noktadan bağlanacaktır.

- Kafes telin düzgün görünümünü sağlamak için altta, ortada ve üstte olmak üzere 3 (üç) sıra galvanizli gergi teli ile gerdirilecektir. Tel örgünün kafes çite tespiti için kullanılacak olan gergi telleri galvanizli ve 2,5 mm olacaktır. Gergi teli her direk arasında en az 4 (dört) yerden bağlanacaktır. Sağlanan gerginliğin bozulmaması için her direkte gerekli önlem alınarak, rulo halindeki kafes telin bittiği yerde yeni rulo tekniğine uygun olarak eklenecektir.

Bahçe Kapısı

- Tesis girişini sağlamak için Şekil 2’de gösterilen ebatta ve tipte çift kanatlı kapı yerine monte edilecek ve kapıya 2 adet sürgülü ve bir adet asma kilit takılacaktır.

- Kapı Şekil 2’de gösterildiği şekilde her kanat 150 cm boyunda, 175 cm eninde olacaktır.

- Kapı kanadı 40x40x2.5 mm kutu profilden, babalar 50x50x3 mm kutu profilden imal edilecektir.

- Babalar; 50 cm derinliğinde, 30 cm çapında açılacak olan çukurlara 40 cm gömülerek ve 250 doz beton dökülerek sabitlenecektir.

- Babaların kafa kısımları paslanmayı önlemek için uygun plakalar kaynatılarak kapatılacaktır.

- Kapı kanadının içerisine Şekil 2’de gösterildiği şekilde 20x40x2 mm kutu profilden ara kayıtlar kaynatılacaktır.

- Kapı kanatları Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile kapatılacaktır.

- Kapının yere sabitlenmesi için kapı kanadının alt kısmında kapıyı sabitleyecek uzunlukta (minimum 50 cm) sürgülü kilit ve sürgülü kilidin alttan sabitlenebilmesi için uygun çapta (minimum 10 cm) boru formunda yuva zemine yerleştirilecektir. Kapıların açılmasını engellemek için ayrı bir sürgü kapı kanadının bahçeye bakan üst yüzüne yerleştirilecektir.

- Kapı kanatlarının örtüşmesi için 120 cm uzunluğunda 40x10 mm lama demiri kanatlardan birinin ön yüzüne projesinde gösterildiği şekilde kaynatılacaktır.

- Kapı kanatlarının her birinde 3 adet uygun uzunluk ve dayanımda mil menteşe kullanılacaktır.

- Tüm demir aksamlar 2 kat antipas ve 2 kat sentetik boya ile boyanacaktır.

- Kapı imalatı için yapılacak olan çukur kazıları, direklerin sabitlenmesi için çukurlara dökülecek 250 doz beton, demir profillerin 2 kat antipas ve 2 kat sentetik boya ile boyanması, menteşeler, sürgüler ve asma kilitler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

Şekil 2: Bahçe Kapısı detayı

Damla Sulama Sistemi

- Bahçelerde sulama sistemine verilecek suyun getirilmesi yatırımcıya ait olup, yüklenici firma bahçe içi sulama sistemini kuracaktır.

- Tesis edilecek bahçede damla sulama sistemi; ana boru, lateraller, filtre, gübre tankı ve yardımcı malzemeleri (vana, mini vana, nipel, conta, tapa, delme aparatı vs.) kapsayacaktır.

- Her ağaç sırasına 1 lateral damla sulama borusu döşenmelidir. Yatırımcı isterse kendi imkânları ile fidanların dibinden daha fazla sayıda lateral damla sulama borusu geçirebilir.

- Lateral damlama sulama borularının ana hatta bağlantısında contalı çıkış nipeli veya mini vanalar kullanılacaktır.

- Döşenecek lateral boruların bağlantıları için gerekli miktarda conta, mini vana, nipel, tıpa gibi yardımcı parçaları sağlamak yüklenici firmaya aittir.

- Damla sulama sistemi ekipmanları TSE standartlarına uygun olmalı ve tespit aşamasında TSE belgesi yatırımcı tarafından gösterilmelidir.

- Ana boru hattı, orijinal PE’den çekilmiş ve 6 Atü basınca dayanıklı olmalıdır. Ana borular rulo mavi veya siyah renkte olacaktır. Ana boru aparatları TSE Belgeli ve yivli, rekor tipinde ana boru ile uyumlu olacaktır.

- Lateral damla sulama boruları 4 atm basınca dayanımlı, 16-20 mm çapında, 0,9 mm kalınlığında, PE (UV katkılı), yuvarlak ve siyah renkte olacaktır.

- Lateral damla sulama boruları düz yani damlatıcısız (on-line) olmalıdır. Lateral sulama boruları için yeterli sayıda damlatıcı sağlamak yüklenici firmaya aittir.

- Sulama sisteminde kullanılacak filtrelerde şu özellikler aranır:

- Filtrelerin üstü kapaklı ve rekorlu olacaktır.

- Disk süzgeçli ve süzgeç aksamı açılır olacaktır.

- Ortalama 2 inç çapında olacak, fakat arazi durumuna göre filtre kapasitesi değiştirilebilecektir.

- Filtreler ana boru ile uyumlu olacaktır.

- Gübre Tankı, 100 lt'lik üst kapaklı, giriş ve çıkışlı olmalıdır.

- Disk filtre metal veya plastik, gübre tankı metal, boyalı ve paslanmaz yapıda olmalıdır.

- Tüm malzemeler en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

- Damlama sulama sistemi, sistemin başı ile sonunda basınç farkı oluşmayacak şekilde dizayn edilmelidir. Sistem çalışırken malzemelerde ve bağlantı noktalarında su kaçırma olmayacaktır. Sistem tümü ile çalışır durumda teslim edilecektir.

İDARİ ŞARTNAME

- Ceviz bahçe tesisi, Osmaniye ili Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Merkez ve Sumbas Ekonomik Kalkınma Kümelerine bağlı köylerde/mahallelerde bulunan arazilerde gerçekleştirilecektir. Kurulum işi, belirlenen arazilere teknik şartnamede belirtilen ölçü ve özelliklere uygun olarak yapılacaktır.

- Bahçe kurulumu, bizzat yüklenici veya temsilcisi tarafından gerçekleştirilecektir. Nakliye ve tüm kurulum giderleri yükleniciye ait olacaktır. Kargo veya benzer aracı nakil unsurları ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir. Kazı zorlukları ve taşımaları için Yüklenici ayrıca bir bedel talep etmeyecektir.

- Teknik şartnamede belirtilen ceviz fidanın temin edileceği firmanın Bakanlık onaylı fidan üretici belgesine sahip olması veya tohumluk bayilerinden alındığını gösterir belge, yüklenici tarafından sunulacaktır.

- Yatırımcının hibe ödemesini alabilmesi için ana hatlarıyla aşağıdaki süreçler tamamlanmalıdır;

- Yatırımcı, yatırımcı katkı payını ve KDV’yi (varsa ÖTV’yi) banka yoluyla yükleniciye öder, dekontunu alır.

- Yüklenici bahçeyi eksiksiz olarak kurar. Yüklenici kurduğu bahçeyi teslim tesellüm belgesi ile yatırımcıya teslim eder.

- Yüklenici faturayı ve diğer belgeleri yatırımcıya teslim eder.

- Yatırımcı Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli ve Sumbas ilçesindeki ÇDE’ye ve Merkez ilçede ise İPYB’ye bahçe tesisi işinin bittiğini haber verir.

- İl/İlçedeki ÇDE ve İPYB personeli bahçeleri yerinde görerek tüm belgeleri inceler ve tüm işler eksiksiz ve şartnamelere uygun ise “Girdi Alımları ve Tesis Tespit Tutanağı” hazırlar.

- Yüklenici SGK ve vergi borcunun olmadığına, yatırımcı ise vergi borcunun olmadığına dair belgeleri temin eder.

- Yatırımcı Hibe Ödemesi Talep Belgesini düzenler, ekine Teslim Tesellüm Belgesini, faturaları, dekontları, yükleniciyle yaptığı Uygulama Sözleşmesini ve SGK ile vergi borçlarının olmadığına dair belgeleri koyarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim eder.

- Ödemeler, İlçe Müdürlüklerinin tüm dosya içeriğini İPYB’ye göndermesinin ardından, dosya üzerindeki incelemeler tamamlandıktan sonra MPYB’nin onayı ile UNDP tarafından yatırımcının hesabına gönderilmek suretiyle yapılır.

- Yüklenici, belirtilen uygulama alanlarını göz önünde bulundurarak fiyat teklifi hazırlayacak ve anahtar teslim fiyat verecektir. Çevre uzunluklarının planlanandan farklı olması veya sulama sisteminin kurulumu sırasında metrajların planlanandan farklı olması durumunda ek bir ödeme talep etmeyecektir. Yüklenici vermiş olduğu teklifle sahada gerekli incelemeyi yapmış olduğunu kabul eder.

EPDB tarafından tasarlanan 225X125 cm boyutlarında bir totem tanıtım tabelası bahçenin dışarıdan görülebilecek bir yerine uygun şekilde monte edilecektir. Tabela çift taraflı olarak yapılacaktır. Tabela yüklenici tarafından yaptırılacaktır. Tabela için ek bir ödeme yapılmayacaktır.